## Slide 1: Stanja sustava
Ognjen Roglić
DIOIS [10]

## Slide 2: Sadržaj
Svaki tehnički sustav, uključujući informacijske sustave, prolazi kroz različita operativna stanja. Prema teoriji pouzdanosti, ova stanja dijelimo na tri osnovna tipa: stanje u radu, stanje u otkazu, i stanje u zastoju. Odstupanja od radnog stanja definiraju sustav kao "sustav u kvaru", što zahtijeva pravovremenu reakciju i popravak kako bi se održala stabilnost i funkcionalnost sustava. Ova prezentacija će obraditi pojmove stanja sustava, kako prepoznati različita stanja i načine reakcije na njih kako bi se spriječili kvarovi i zastoji.

## Slide 3: Ishodi
Razumijevanje operativnih stanja – Učenici će naučiti osnovna operativna stanja tehničkih i informacijskih sustava te njihove ključne karakteristike.
Identifikacija i analiza kvarova – Učenici će moći prepoznati kada informacijski sustav prelazi iz radnog stanja u stanje otkaza ili zastoja, i razumjeti razloge tih kvarova.
Praktična primjena – Učenici će se upoznati s osnovnim tehnikama dijagnostike stanja sustava pomoću dostupnih alata, te će biti u mogućnosti provesti osnovnu analizu uzroka otkaza sustava.
Preventivno održavanje sustava – Učenici će naučiti kako preventivnim mjerama održavati sustav u optimalnom stanju i smanjiti rizik od zastoja ili otkaza.
Primjena teorije u praksi – Prepoznat će važnost brzog djelovanja i pravovremenog održavanja kako bi se smanjilo vrijeme zastoja i osigurao kontinuiran rad sustava.

## Slide 4: Uvodni video

## Slide 5: Stanje sustava
Opis stupnja mogućnosti realizacije namijenjene funkcije
Prema teoriji pouzdanosti tehnički sustav može imati tri temeljna operativna stanja:
  stanje sustava „u radu“,
  stanje sustava „u otkazu“ i
  stanje sustava „u zastoju“.
Svako stanje informacijskog sustava koje odstupa od radnog stanja zadovoljava kriterij da se proglasi „sustavom u kvaru“.
Notes: Informacijski sustav koji se nalazi u stanju kvara označava svako stanje sustava koje odstupa od definiranih karakteristika (projektiranih, specificiranih, očekivanih...).
• Bez obzira da li uslijed pojave kvara sustav može nastaviti funkciju sa umanjenim performansama ili nastaje zastoj uzrokovan pojavom kvara, u teoriji pouzdanosti, smatra se da je takav sustav izvan svoje funkcije.

## Slide 6: Utjecaj stanja sustava
Svako stanje utječe na performanse, dostupnost i pouzdanost sustava.
Razumijevanje stanja sustava pomaže u optimizaciji rada i održavanju visoke razine usluge.
Notes: Informacijski sustav koji se nalazi u stanju kvara označava svako stanje sustava koje odstupa od definiranih karakteristika (projektiranih, specificiranih, očekivanih...).
• Bez obzira da li uslijed pojave kvara sustav može nastaviti funkciju sa umanjenim performansama ili nastaje zastoj uzrokovan pojavom kvara, u teoriji pouzdanosti, smatra se da je takav sustav izvan svoje funkcije.

## Slide 7: Kategorizacija stanja sustava
Normalno stanje: Sustav radi ispravno i prema očekivanjima
Degradirano stanje: Sustav funkcionira, ali sa smanjenim kapacitetom ili performansama
Stanje kvara: Sustav nije funkcionalan zbog tehničkih problema
Oporavak: Proces vraćanja sustava u normalno stanje nakon kvara
Održavanje: Planirano ili neplanirano održavanje sustava
Notes: Informacijski sustav koji se nalazi u stanju kvara označava svako stanje sustava koje odstupa od definiranih karakteristika (projektiranih, specificiranih, očekivanih...).
• Bez obzira da li uslijed pojave kvara sustav može nastaviti funkciju sa umanjenim performansama ili nastaje zastoj uzrokovan pojavom kvara, u teoriji pouzdanosti, smatra se da je takav sustav izvan svoje funkcije.

## Slide 8: Važnost razumijevanja stanja sustava
Ključna za optimizaciju performansi, povećanje pouzdanosti i minimiziranje zastoja.

## Slide 9: Kvar
Da bismo kvar informacijskog sustava mogli jednostavnije dijagnosticirati, dijelimo ih na:
Inherentne - potječu od osnovne funkcije sustava i nastaju samo tijekom same funkcije sustava
Neinherentne - ne potječu od osnovne funkcije sustava, mogu biti posljedica nepravilnog rukovanja, prirodnih katastrofa i sl. Takvi se kvarovi ne istražuju niti se radi posebna dijagnostika
Notes: Inherentni kvarovi posljedica propisane radne aktivnosti odnosno funkcije sustava i nastaju samo tijekom same funkcije sustava. Dijele se u tri glavne skupine: početne kvarove, slučajne kvarove i kvarove zbog istrošenosti.
Upravo se na zadnja dva može utjecati pravilnim održavanjem.
Kvarovi koji sustavu nisu inherentni odnosno ne potječu od osnovne funkcije sustava nazivamo neinherentnim kvarovima, a mogu biti posljedica nepravilnog
rukovanja, prirodnih katastrofa i sl. Takvi se kvarovi u naravi ne istražuju niti se radi posebna dijagnostika

## Slide 10: Inherentni kvarovi
Dijele se u tri glavne skupine:
Početni kvarovi
Slučajni kvarovi
Kvarovi zbog istrošenosti
Notes: Inherentni kvarovi posljedica propisane radne aktivnosti odnosno funkcije sustava i nastaju samo tijekom same funkcije sustava. Dijele se u tri glavne skupine: početne kvarove, slučajne kvarove i kvarove zbog istrošenosti.
Upravo se na zadnja dva može utjecati pravilnim održavanjem.
Kvarovi koji sustavu nisu inherentni odnosno ne potječu od osnovne funkcije sustava nazivamo neinherentnim kvarovima, a mogu biti posljedica nepravilnog
rukovanja, prirodnih katastrofa i sl. Takvi se kvarovi u naravi ne istražuju niti se radi posebna dijagnostika

## Slide 11: Inherentni kvarovi
Početni kvarovi
  Pojavljuju se odmah nakon puštanja sustava u rad, a uzrok im mogu biti: nekvalitetna izrada komponenti (ili podsustava), pogrešna instalacija i nedovoljna kontrola kvalitete. Uglavnom se otklanjaju kod uhodavanja ili zahvatima održavanja tijekom jamstvenog roka.
  Uhodavanje (engl. Burn in period) - razdoblje u kojem se otklanjaju početni kvarovi

## Slide 12: Inherentni kvarovi
Slučajni kvarovi
  Počinju se pojavljivati od samog početka rada sustava
  Teško ih je razlikovati od početnih kvarova
  Uzroci se ne mogu precizno odrediti, a pretpostavka je da su posljedica nepredvidivih pogrešaka u samim komponentama sustava
  Pretpostavka je da su posljedica unutrašnjih naprezanja uzrokovanih npr. povišenom radnom temperaturom ili naponskim oscilacijama
  U okviru održavanja, na takve se kvarove može utjecati pravilnim hlađenjem sistemskih sala te osiguravanjem besprekidnih napajanja

## Slide 13: Inherentni kvarovi
Kvarovi zbog istrošenosti
  Pojavljuju se zadnji
  Pod pojmom istrošenosti ne podrazumijeva se samo fizička istrošenost već istrošenost resursa u bilo kojem obliku
  Kvarovi zbog istrošenosti mogu se u potpunosti eliminirati pravodobnim preventivnim održavanjem

## Slide 14: Mjerenje i praćenje stanja
Alati i tehnike:
Korisnički alati za praćenje stanja sustava (npr. Nagios, Zabbix, Prometheus)
Ključni pokazatelji performansi (KPI) kao što su MTBF (Mean Time Between Failures) i MTTR (Mean Time to Repair)
Uloga logova i izvještaja u praćenju stanja sustava

## Slide 15: Analiza kvara
Dijagnostika i oporavak:
Koraci u analizi kvara: identifikacija, izolacija, dijagnoza
Alati za dijagnostiku: sistemski logovi, dijagnostički alati, monitoring softver
Strategije za oporavak i smanjenje vremena zastoja

## Slide 16: Strategije održavanja
Preventivno i korektivno održavanje:
Preventivno održavanje: Redovno održavanje za sprječavanje kvarova
Korektivno održavanje: Održavanje nakon pojave kvara
Planiranje i izvršenje održavanja radi minimiziranja utjecaja na korisnike

## Slide 17: Vijek trajanja
Vremensko je razdoblje koji protekne od završetka razdoblja uhodavanja do trenutka zakazivanja prve komponente
Izražava se u satima
Bitna je varijabla pri određivanju zahvata preventivnog održavanja

## Slide 18: Budući izazovi i trendovi
Evolucija upravljanja stanjima:
Utjecaj novih tehnologija kao što su AI i IoT na praćenje i upravljanje stanjima sustava
Budući izazovi: sigurnost, kompleksnost, skalabilnost
Inovacije i razvoj u alatima za praćenje i održavanje

## Slide 19: Zaključak
Potrebno je prepoznati stanje sustava i kategorizirati ga
Dostupiti do svih podataka o sustavu i stanju (alati i sve ostale informacije)
Analizirati podatke i donijeti odluke
Pristupiti oporavku sustava

## Slide 20
KRAJ